## Slide 1: Пост контроля ОТ
ОТКРОЙ#МОСПРОМ 2026 · КЕЙС LINQ
Видеоаналитика нарушений охраны труда в реальном времени. Нейросеть работает на российском ускорителе LinQ
Команда «мгокчане»
Notes: Чекпоинт 3, 15 минут с трекером и экспертами. Открываем так: мы решаем кейс LinQ — сервис, который смотрит камеры цеха и сразу сообщает мастеру о нарушении охраны труда. Инференс модели выполняется на ускорителе LinQ, как требует кейс.

## Slide 2: Камеры в цехе есть, но нарушение замечают уже после инцидента
ПРОБЛЕМА
Мастер один на смену
Он не может одновременно следить за станками, людьми и несколькими видеопотоками.
Архив смотрят задним числом
Запись поднимают, когда травма уже случилась. Предупредить её архив не помогает.
Задача кейса LinQ
Анализировать видео в реальном времени и сразу сообщать о нарушении. Инференс — на ускорителях LinQ.
Не надел каску
Снял респиратор
Зашёл в опасную зону
Закурил рядом с горючими материалами
Notes: Проблема: камеры уже висят, но их никто не смотрит в реальном времени. Справа — примеры нарушений прямо из постановки кейса LinQ. Ключевое требование: инференс на отечественных ускорителях LinQ.

## Slide 3: От кадра до тревоги мастеру — около 1,6 секунды
РЕШЕНИЕ
01
Камера
Обычные IP-камеры цеха по RTSP, 10 кадров в секунду
02
LinQ распознаёт
YOLO11n в INT8 находит людей, СИЗ и опасные предметы
03
Правила зоны
Трекинг человека, обязательные и запрещённые СИЗ для каждой зоны
04
Тревога
Одно нарушение — одна тревога, клип 5 с, подтверждение оператором
Ложное срабатывание оператор отмечает одной кнопкой — кадр уходит в дообучение модели.
Notes: Четыре шага. Камера, распознавание на LinQ, правила зоны, тревога. Важно: одно нарушение даёт одну тревогу, а не поток уведомлений на каждый кадр — это делает трекинг. Ложные отметки оператора становятся данными для дообучения.

## Slide 4: Нейросеть целиком работает на ускорителе LinQ
ТЕХНОЛОГИЯ
Кадр
1280×720, RTSP, 10 к/с
Подготовка
CPU · letterbox 640
YOLO11n, INT8
LinQ TPU · 87 свёрток
Хвост + NMS
CPU · DFL, боксы
Логика
CPU · трекинг, правила, клипы
до 24 TOPS
INT8 на один чип LinQ H
PCIe x8 Gen3
задержка от 2,3 мс по данным LinQ
ONNX
модель переносится из PyTorch без переписывания
Notes: Конвейер. Жёлтый блок — то, что крутится на LinQ: все свёрточные слои YOLO11n в INT8. На CPU остаются лёгкие операции: подготовка кадра, хвост детекционной головы с NMS, трекинг и правила. Характеристики чипа — с сайта производителя.

## Slide 5: Двенадцать сценариев в прототипе
ЧТО РАСПОЗНАЁМ
Нарушение | Участок | Уровень
Перчатки у вращающихся частей | Токарный | Критично
Нахождение в опасной зоне | Лазер, стол резки | Критично
Падение, неподвижность > 3 с | Склад | Критично
Нет защитных очков | Токарный | Внимание
Нет перчаток | Лазер, пульт | Внимание
Телефон при работе у станка | ЧПУ | Внимание
Бег по цеху | Склад | Внимание
Курение вне отведённого места | Склад, рампа | Внимание
И ещё четыре
Открытый огонь — тревога места, даже без людей (CLIP). Сближение с техникой.
Подъём груза спиной и груз перед лицом (скелет). Ограждение и высота без привязи.
Notes: Таблица — типы нарушений, которые уже заведены в прототипе. Важное отличие от «просто детектора касок»: правило привязано к зоне. Перчатки — нарушение у патрона токарного станка, но обязательны у пульта лазера.

## Slide 6: Пять экранов поста диспетчера
ПРОТОТИП
Мониторинг
8 потока с рамками и зонами, лента тревог смены, статус камер
Журнал
Фильтры по типу, камере, статусу и дате; клип 5 с к каждой записи
Статистика
Показатели смены, разбивка по типам, тепловая карта «участок × час»
Зоны и правила
Полигон рисуется мышью на кадре, сохраняется в config.yaml без перезапуска
LinQ
Схема конвейера и замеры скорости CPU против ускорителя
Три действия
Каждая тревога: «Подтвердить», «Мастеру» или «Ложное»
Notes: Здесь переключаемся на живой макет и проходим: тревога «перчатки у патрона» → подтвердить → запись в журнале → статистика → рисуем новую зону на кадре. Камера склада в макете специально показана офлайн — система переживает обрыв потока.

## Slide 7: Что мастер видит в конце смены
СМЕНА В МАКЕТЕ · ПРИМЕР ДАННЫХ
23
нарушения за смену, −31% к прошлой неделе
87%
подтверждено оператором, 20 из 23
13%
ложных тревог, 3 из 23; цель — ниже 15%
1,6 с
до оповещения, медиана от начала нарушения
Пик нарушений — токарный участок в 9–10 ч: начало смены и наладка станков.
Notes: Честно говорим: это демонстрационные цифры из макета. Они показывают, какие метрики система считает. Реальные значения получим после прогона на тестовом видео и на стенде LinQ.

## Slide 8: CPU замерен; маршрут на LinQ готов — замер на стенде
СКОРОСТЬ
Бэкенд | Сеть, мс | Кадр, мс | p95, мс | FPS | Камер при 10 к/с
ONNX на CPU (i5-12450H) | 70,2 | 78,8 | 86,3 | 12,7 | 1
LinQ TPU | стенд | — | — | — | —
Почему это важно
На CPU ноутбука тянется только одна камера. Перенос сети на LinQ освобождает процессор под трекинг и правила.
Как замеряем
Скрипт tools/benchmark.py прогоняет одно и то же видео на обоих бэкендах на стенде.
Notes: Строка CPU — реальный замер. Строку LinQ заполним после прогона benchmark.py на стенде с онлайн-доступом к ускорителю. 9,8 мс в шапке макета — пример значения, не замер. Если замер будет готов к чекпоинту — вписываем цифры вместо [__].

## Slide 9: Что сдаём 25.10
ИТОГ
Готово
Десктопное приложение: 6 разделов
12 сценариев, одна тревога на нарушение
Клипы по 5 с, журнал, отчёты Claude
Маршрут LinQ: INT8, .tpu, Colab
47 автотестов
Дальше
Замер и сверка на стенде LinQ
Видео реальных цехов для дообучения
Жилет и респиратор: добрать данные
Материалы
github.com/artemagaf/
safety-monitor-linq
Тизер — TEASER.md
Демо — docs/demo.mp4
Notes: Это главный слайд чекпоинта: что сделано, что в работе, что сдаём к дедлайну. Перед показом сверить с фактическим состоянием репозитория. Защита завтра — 3 минуты выступления и 2 минуты вопросов.

## Slide 10: Как решение отвечает критериям
ОЦЕНКА
Критерий | Чем отвечаем
Прототип | Рабочий конвейер детекции и интерфейс диспетчера
Основная проблема | Тревога о нарушении за секунды, инференс на LinQ
Разработка и внедрение | Стандартные RTSP-камеры, правила в config.yaml, отечественный ускоритель
Новаторские идеи | Одно нарушение — одна тревога; падение и неподвижность; ложные кадры → дообучение
Второстепенные проблемы | Обрыв камеры, журнал с клипами, правила по расписанию
Аналитика | Тепловая карта «участок × час», доля ложных тревог, сравнение CPU и LinQ
Notes: Эксперты и трекеры оценивают нас на чек-поинтах по этим же критериям. Покажем, что закрыты все шесть, и спросим, где они видят слабое место.